进口不锈钢电动隔膜泵徳国进口电动隔膜泵

I：

### II：进口电动隔膜泵的阀体类型：

是隔膜泵选择中最重要的环节。隔膜泵阀体种类很多，常用的有直通单座、直通双座角形、隔膜、小流量、三通、偏心旋转、蝶形、套筒式、球形等10种。在选择阀门之前，要对控制过程的介质、工艺条件和参数进行细心的分析，收集足够的数据，了解系统对隔膜泵的要求，根据所收集的数据来确定所要使用的阀门类型。在具体选择时，可从以下几方面考虑：

（1）阀芯形状结构主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。

（2）耐磨损性当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时，阀芯、阀座接合面每一次关闭都会受到严重摩擦。因此阀门的流路要光滑，阀的内部材料要坚硬。

（3）耐腐蚀由于介质具有腐蚀性，在能满足调节功能的情况下，尽量选择结构简单阀门。

（4）介质的温度、压力当介质的温度、压力高且变化大时，应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。

（5） 防止闪蒸和空化闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际生产过程中，闪蒸和空化不仅影响流量系数的计算，还会形成振动和噪声，使阀门的使用寿命变短，因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。

进口电动隔膜泵技术参数：

最da流量：12.8-480L/min
最da扬程：40-70m
出口压力：0.4-0.7MPa
口径：10-125mm
转速：1450r/min
电机功率：0.55-5.5kw
最da虹吸高度(干抽或湿抽)：3-6m
最da输送固体颗粒：2.5-9.4mm
每往复流量：0.15-7.6L
最da往复速度：63-85cpm

III: 输送介质:

1． 泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。

2． 泵吸油漆、树胶、颜料。

3． 粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。

4． 各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。

5． 油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。

6． 泵吸各种乳化剂和填料。

7． 泵吸各种污水。

8． 用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。

9． 啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。

10．泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。

IIII德国巴赫BACH进口不锈钢电动隔膜泵售后服务：

用户第1，信誉第1，优质、完善的售后服务是我们产品价值的延伸和对客户利益的重要保证，我公司服务质量管理体系的宗旨是：建立并不断完善科学、合理、高效的服务质量管理体系，公正、准确、及时地完成客户的售后服务质量保障工作，为我公司的客户服务建立良好、全面、充分的服务体系。